## Slide 1: Маршрутизація
Концепція маршрутизації
Початкова конфігурація маршрутизатора
Основні функції та особливості маршрутизатора
Таблиця маршрутизації
Призначення і функції статичної маршрутизації
Призначення і функції динамічної маршрутизації та протоколи, які використовуються для її реалізації.

## Slide 2: Характеристики мережі
Notes: 4.1 Initial Router Configuration
4.1.1 Function of a Router
4.1.1.1 Characteristics of a Network

## Slide 3: Функції маршрутизатора
Маршрутизатор відповідає за маршрутизацію трафіку між мережами
Notes: Function of a Router
4.1.1.2 Why Routing?

## Slide 4: Маршрутизатори – це комп'ютери
Маршрутизатори – це спеціалізовані комп'ютери, що містять такі необхідні для роботи компоненти:
  Центральний процесор (ЦП, CPU)
  Операційна система (ОС, OS) – маршрутизатори Cisco використовують Cisco IOS
  Пам'ять (RAM, ROM, NVRAM, Flash, жорсткий диск)
Маршрутизатори використовують різеі типи пам'яті:
Notes: Functions of a Router
4.1.1.3 Routers are Computers

## Slide 5: Маршрутизатори – це комп'ютери
Маршрутизатори використовують спеціалізовані порти і мережеві карти для з'єднання з іншими мережами
Notes: Functions of a Router
4.1.1.3 Routers are Computers

## Slide 6: Маршрутизатори з'єднують мережі
Маршрутизатор можна підключити до кількох мереж
Маршрутизатор має кілька інтерфейсів, кожен в іншій мережі IP
Notes: Functions of a Router
4.1.1.4 Routers Interconnect Networks

## Slide 7: Маршрутизатори вибирають найкращі маршрути
  Визначають найкращий шлях для відправки пакетів
  Використовують таблицю маршрутизації для визначення шляху
Пересилають пакети до місця призначення
  Пересилають пакет на інтерфейс зазначений в таблиці маршрутизації
  Інкапсулюють пакет та пересилають до місця призначення
Маршрутизатори використовують статичні маршрути та протоколи динамічної маршрутизації, щоб дізнатися про віддалені мережі та будувати свої таблиці маршрутизації
  .
Notes: Functions of a Router
4.1.1.5 Routers Choose Best Paths

## Slide 8: Маршрутизатори вибирають найкращі маршрути
Notes: Functions of a Router
4.1.1.5 Routers Choose Best Paths

## Slide 9: Методи пересилання пакетів
Програмна комутація (Process switching) – застарілий механізм пересилки пакетів, все ще доступний для маршрутизаторів Cisco
Швидка комутація (Fast switching) – поширений механізм пересилання пакетів, який використовує кеш-пам’ять швидкої комутації для зберігання інформації наступного переходу
Cisco Express Forwarding (CEF) – сучасна технологія, швидкий механізм пересилання пакетів. Створення записів в таблиці маршрутизації здійснюється не пакетами, як при швидкій комутації, а змінами напрямів передавання
Notes: Functions of a Router
4.1.1.6 Packet Forwarding Methods
4.1.1.7 Activity – Identify Router Components
4.1.1.8 Packet Tracer – Using Traceroute to Discover Networks
4.1.1.9 Lab – Mapping the Internet

## Slide 10: Методи пересилання пакетів
Notes: Functions of a Router
4.1.1.6 Packet Forwarding Methods
4.1.1.7 Activity – Identify Router Components
4.1.1.8 Packet Tracer – Using Traceroute to Discover Networks
4.1.1.9 Lab – Mapping the Internet

## Slide 11: Підключення до мережі
Notes: 4.1.2 Connect Devices
4.1.2.1 Connect to a Network

## Slide 12: Шлюз за замовчуванням Default Gateways
Для отримання доступу до мережі пристрої необхідно налаштувати, використовуючи наступні дані IP-адресації:
  IP – адреса - задає унікальну адресу вузла в локальній мережі.
  Маска підмережі (Subnet mask) - визначає мережеву частину адреси мережевого вузла
  Шлюз за замовчуванням (Default gateway) - визначає маршрутизатор, до якого посилається пакет, у разі, якщо місце призначення не знаходиться в тій же підмережі локальної мережі.
Notes: 4.1.2 Connect Devices
4.1.2.2 Default Gateways

## Slide 13: Шлюз за замовчуванням Default Gateways
Notes: 4.1.2 Connect Devices
4.1.2.2 Default Gateways

## Slide 14: Документування мережевої адресації
Схема топології і адресна таблиця в мережевій документації повинні включати, як мінімум, такі дані:
Імена пристроїв
Інтерфейси
IP-адреси та
мережеві маски
Шлюзи за
замовчуванням
Notes: 4.1.2 Connect Devices
4.1.2.3 Document Network Addressing

## Slide 15: Активація IP-адресації на вузлі
Два методи призначення IP адрес
  Статичне призначення
  Динамічне призначення
При статичному призначенню IP-адреси вузлу вручну присвоюються IP-адреса, маска підмережі та шлюз за замовчуванням. Крім того, можна налаштувати IP-адреса для DNS-сервера.
  Статично призначені адреси використовуються для визначення певних ресурсів мережі, таких як мережеві сервери та принтери
  Статичне призначення застосовується в дуже маленьких мережах з декількома вузлами
Notes: 4.1.2 Connect Devices
4.1.2.4 Enable IP on a Host

## Slide 16: Активація IP-адресації на вузлі
При динамічному призначення IP-адреси дані IP-адресації динамічно присвоюються сервером, який працює по протоколу динамічної конфігурації мережевого вузла (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP)
  Більшість вузлів отримують дані IP-адресації по протоколу DHCP
  Служби DHCP можуть забезпечуватися маршрутизатором Cisco.
Notes: 4.1.2 Connect Devices
4.1.2.4 Enable IP on a Host

## Slide 17: Світлодіодні індикатори пристроїв LEDs
Notes: 4.1.2 Connect Devices
4.1.2.5 Device LEDs

## Slide 18: Консольний доступ
Для консольного доступу потрібні:
Консольный кабель (Console cable):
RJ-45-to-DB-9 console cable
Програма емуляції терміналу (Terminal emulation software)
Tera Term, PuTTY, HyperTerminal
Notes: 4.1.2 Connect Devices
4.1.2.6 Console Access

## Slide 19: Консольний доступ
Notes: 4.1.2 Connect Devices
4.1.2.6 Console Access

## Slide 20: Активація IP-адресації на комутаторі
Пристрої мережевої інфраструктури вимагають IP-адрес для віддаленого управління
IP-адреса управління для комутатора присвоюється на віртуальному інтерфейсі.
Notes: 4.1.2 Connect Devices
4.1.2.7 Enable IP on a Switch
4.1.2.8 Activity – Document an Addressing Scheme
4.1.2.9 Packet Tracer – Documenting the Network

## Slide 21: Конфігурація основних налаштувань маршрутизатора
У першу чергу на комутаторі чи маршрутизаторі Cisco необхідно конфігурувати базові параметри, а саме:
Ім'я пристрою (Name the device) – відрізняє пристрій від інших комутаторів чи маршрутизаторів
Захищений адміністративний доступ (Secure management access) – користувацького режиму EXEC, доступу по протоколу Telnet, а також шифрує паролі для доступу до вищого рівня
Notes: 4.1.3 Basic Settings on a Router
4.1.3.1 Configure Basic Router Settings

## Slide 22: Налаштування інтерфейсів маршрутизатора
Для забезпечення працездатності інтерфейсу маршрутизатора потрібно виконати такі дії:
Присвоїти адресу та мережеву маску;
Включити — за замовчуванням інтерфейси LAN та WAN не включені. Включення інтерфейсу необхідно виконати командою no shutdown.
Інші параметри —послідовний кабель з маркуванням DCE на конці необхідно налаштувати за допомогою команди clock rate.
Notes: 4.1.3 Basic Settings on a Router
4.1.3.3 Configure Router Interfaces

## Slide 23: Налаштування IPv6 інтерфейсів маршрутизатора
Налаштувати на інтерфейсі IPv6-адресу та маску підмережі командою ipv6 address ipv6-address/ipv6-length [link-local | eui-64]
Activate – using no shutdown command.
Включити — за допомогою команди no shutdown
IPv6 інтерфейси можуть підтримувати більше однієї IPv6 адреси :
Налаштувати глобальну unicast адресу - ipv6-address /ipv6-length
Налаштувати глобальну IPv6-адресу, використовуючи ідентифікатор інтерфейсу (ID) в молодших 64 бітах - pv6-address /ipv6-length eui-64
Налаштувати локальну адресу каналу link-local address - ipv6-address /ipv6-length link-local
Notes: 4.1.3 Basic Settings on a Router
4.1.3.3 Configure an IPv6 Router Interface

## Slide 24: Налаштування IPv6 інтерфейсів маршрутизатора
Notes: 4.1.3 Basic Settings on a Router
4.1.3.3 Configure an IPv6 Router Interface

## Slide 25: Налаштування інтерфейсу Loopback
Інтерфейс loopback - це внутрішній логічний інтерфейс маршрутизатора
Інтерфейс loopback не прив'язаний до фізичного порту і вважається програмним інтерфейсом, що автоматично включаєтьмя (стан UP).
Інтерфейс loopback застосовується для тестування і відіграє важливу роль у процесі маршрутизації OSPF.
Notes: 4.1.3 Basic Settings on a Router
4.1.3.4 Configure a Loopback Interface
4.1.3.5 Packet Tracer – Configuring IPv4 and IPv6 Interfaces

## Slide 26: Перевірка налаштувань інтерфейсів
Для перевірки роботи інтерфейсу та його налаштувань використовуються команди show:
show ip interfaces brief
show ip route
show running-config
Команди show для більш детальної інформаціх про інтерфейс:
show interfaces
show ip interfaces
Notes: 4.1.4 Verify Connectivity of Directly Connected Networks
4.1.4.1 Verify Interface Settings

## Slide 27: Перевірка налаштувань інтерфейсів
show ipv6 interface brief – відображає коротку інформацію про кожен інтерфейс
show ipv6 interface gigabitethernet 0/0 - відображає стан інтерфейсу і всіх IPv6 адрес цього інтерфейсу
show ipv6 route - для перевірки внесення IPv6 мереж і конкретних IPv6 адр інтерфейсу в таблицю IPv6-маршрутизації
show interface
show ipv6 routers
Notes: 4.1.4 Verify Connectivity of Directly Connected Networks
4.1.4.2.Verify IPv6 Interface Settings

## Slide 28: Фільтрація вихідних даних команд show
Для зазначення кількості сторінок для відображення використовується команда terminal length number. 0 (нуль) дозволяє переглянути вихідні дані без припинення в процесі виведення даних на екран
Для фільтрації вихідних даних команд введіть (|) <параметр фільтрації> після команди show. До параметрів, зазначених після вертикальної риси, відносяться:
section (розділ), include (включення), exclude (виняток), begin (початок).
Notes: 4.1.4 Verify Connectivity of Directly Connected Networks
4.1.4.3 Filter Show Command Output

## Slide 29: Відображення історії команд
Виклик команд: Ctrl+P або стрілка вгору (UP).
Повернутися до недавно набраних команд: Ctrl+N або стрілка вниз (Down).
Після включення функції історії команд в буфер зберігаються останні 10 виконаних команд. Команда show history відображає вміст журналу
Для збільшення або зменшення розміру буфера використовується команду terminal history size
Notes: 4.1.4 Verify Connectivity of Directly Connected Networks
4.1.4.4 Command History Feature
4.1.4.5 Packet Tracer – Configuring and Verifying a Small Network
4.1.4.6 Lab – Configuring Basic Router Settings with IOS CLI
4.1.4.7 Lab – Configuring Basic Router Settings with CCP

## Slide 30: Функції комутації маршрутизатора
Notes: 4.2.1 Switching Packets between Networks
4.2.1.1 Router Switching Functions

## Slide 31: Відправка пакета
Notes: 4.2.1 Switching Packets between Networks
4.2.1.2 Send a Packet

## Slide 32: Пересилання пакета до наступного переходу
Notes: 4.2.1 Switching Packets between Networks
4.2.1.3 Forward to the Next Hop

## Slide 33: Маршрутизація пакетів
Notes: 4.2.1 Switching Packets between Networks
4.2.1.4 Packet Routing

## Slide 34: Досягнення місця призначення
Notes: 4.2.1 Switching Packets between Networks
4.2.1.5 Reach the Destination
4.2.1.6 Activity – Match Layer 2 and Layer 3 Addressing

## Slide 35: Рішення маршрутизації
Notes: 4.2.2 Path Determination
4.2.2.1 Routing Decisions

## Slide 36: Оптимальний маршрут
Протокол маршрутизації обирає оптимальний шлях, виходячи із значення метрики, що використовуються для визначення відстані до мережі
Метрика - це числове значення, яке використовується для вимірювання відстані до заданої мережі
Найбільш оптимальним шляхом до мережі є шлях з найменшою метрикою
Notes: 4.2.2 Path Determination
4.2.2.2 Best Path

## Slide 37: Оптимальний маршрут
Протоколи динамічної маршрутизації використовують власні правила і метрики для побудови та оновлення таблиць маршрутизації, наприклад:
Протокол RIP (Routing Information Protocol ) - використовує в якості метрики кількість переходів
  Протокол OSPF (Open Shortest Path First ) - використовує метрику, на базі сумарної пропускної здатності від джерела до місця призначення
  Протокол EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol ) - використовує метрику, на базі пропускної здатності, затримка, навантаження і надійності (Bandwidth, delay, load, reliability)
  Якщо маршрутизатор має два або більше шляхів до пункту призначення з метриками рівної вартості, він відправляє пакети по обох шляхах
Open Shortest Path First (OSPF) - Cost based on cumulative bandwidth from source to destination
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) - Bandwidth, delay, load, reliability
.
Notes: 4.2.2 Path Determination
4.2.2.2 Best Path

## Slide 38: Адміністративна відстань
Якщо на маршрутизаторі налаштовані кілька шляхів до місця призначення, то оптимальним шляхом, прописаним в таблиці маршрутизації, буде шлях з найменшим значенням адміністративної дистанції (Administrative Distance, AD)
Адміністративна дистанція вказує на «надійність» маршруту
Чим нижче значення AD, тим вище ступінь надійності маршруту
Notes: 4.2.2 Path Determination
4.2.2.4 Administrative Distance

## Slide 39: Динамічна маршрутизація
Адміністративна відстань
Notes: Graphic: 5.1.5.1

## Slide 40: Адміністративна відстань
Notes: 4.2.2 Path Determination
4.2.2.4 Administrative Distance
4.2.2.5 Activity – Order the Steps in the Packet Forwarding Process

## Slide 41: Таблиця маршрутизації
Таблиця маршрутизації являє собою файл, що зберігається в оперативній пам'яті файл і містить інформацію про
Маршрути з прямими підключеннями
Віддалені маршрути
Мережі або наступні переходи (next hop)
Notes: 4.3 Router Operation
4.3.1 Analyze the Routing Table
4.3.1.1 The Routing Table

## Slide 42: Джерела таблиці маршрутизації
Команда Show ip route застосовується для відображення вмісту таблиці маршрутизації
Link local Interfaces - локальні інтерфейси каналу додаються в таблицю маршрутизації після налаштування інтерфейсу (IOS 15 або новішої версії)
Directly connected interfaces - інтерфейси з прямим підключенням додаються в таблицю маршрутизації після налаштування і включення інтерфейсу
Static routes - статичні маршрути додаються після ручного налаштування маршруту і включення вихідного інтерфейсу.
Dynamic routing protocol - динамічні маршрути додаються після настройки протоколів EIGRP або OSPF і визначення мереж
Notes: 4.3 Router Operation
4.3.1 Analyze the Routing Table
4.3.1.2 Routing Table Sources

## Slide 43: Джерела таблиці маршрутизації
Notes: 4.3 Router Operation
4.3.1 Analyze the Routing Table
4.3.1.2 Routing Table Sources

## Slide 44: Записи про віддалені мережі в таблиці маршрутизації
Інтерпретація записів в таблиці маршрутизації
Notes: 4.3 Router Operation
4.3.1 Analyze the Routing Table
4.3.1.3 Remote Network Routing Entries
4.3.1.4 Activity- Interpret the Content of a Routing Table Entry

## Slide 45: Інтерфейси з прямим підключенням
В новий маршрутизаторі з не налаштованими інтерфейсами записи в таблиці маршрутизації відсутні
Включений і налаштований інтерфейс з прямим підключенням створює два записи в таблиці маршрутизації: локальне з'єднання (Link Local, L) і пряме підключення (Directly Connected , C).
Notes: 4.3 Router Operation
4.3.2 Directly Connected Routes
4.3.2.1 Directly Connected Interfaces
4.3.2.2 Directly Connected Route Table Entries

## Slide 46: Приклад маршруту IPv6 з прямим підключенням
Команда show ipv6 route відображає IPv6-мережі і маршрути, додані в таблицю маршрутизації
Notes: 4.3 Router Operation
4.3.2 Directly Connected Routes
4.3.2.4 Directly Connected IPv6 Example
4.3.2.5 Packet Tracer – Investigating Directly Connected Routes

## Slide 47: Статичні маршрути
  Налаштовуються вручну
  Визначають точний маршрут між двома мережевими пристроями
  Потребують ручного оновлення при зміні топології
  Перевагою є підвищений рівень безпеки і можливість управління ресурсами
Статичний маршрут до конкретної мережі
  ip route networkmask {next-hop-ip | exit-intf}
Якщо таблиця маршрутизації не містить шлях до мережі призначення, використовується статичний маршрут за замовчуванням.
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 {next-hop-ip | exit-intf}
Notes: 4.3 Router Operation
4.3.3 Statically Learned Routes
4.3.3.1 Static Routes

## Slide 48: Приклад статичного маршруту
Notes: 4.3 Router Operation
4.3.3 Statically Learned Routes
4.3.3.2 Static Routes Examples

## Slide 49: Приклад статичного маршруту IPv6
Notes: 4.3 Router Operation
4.3.3 Statically Learned Routes
4.3.3.3 Static IPv6 Route Example

## Slide 50: Динамічна маршрутизація
Протоколи динамічної маршрутизації:
дозволяють маршрутизаторам обмінюватись інформацією про надійність та стан віддалених мереж
Виконують виявлення мережі і обслуговують таблиці маршрутизації
Notes: 4.3 Router Operation
4.3.4 Dynamic Routing Protocols
4.3.4.1 Dynamic Routing

## Slide 51: Протоколи маршрутизації IPv4
Маршрутизатори можуть підтримувати різні протоколи динамічної маршрутизації
Протоколи динамічної маршрутизації IPv4:
EIGRP – Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
OSPF – Open Shortest Path First
IS-IS – Intermediate System-to-Intermediate System
RIP – Routing Information Protocol
Notes: 4.3 Router Operation
4.3.4 Dynamic Routing Protocols
4.3.4.2 IPv4 Routing Protocols

## Slide 52: Протоколи маршрутизації IPv4
Notes: 4.3 Router Operation
4.3.4 Dynamic Routing Protocols
4.3.4.3 IPv4 Routing Protocols Example

## Slide 53: Протоколи маршрутизації IPv6
Маршрутизатори можуть підтримувати різні протоколи динамічної маршрутизації IPv6:
RIPng (RIP next generation)
OSPF v3
EIGRP for IPv6
MP-BGP4 (Multicast Protocol-Border Gateway Protocol)
Notes: 4.3 Router Operation
4.3.4 Dynamic Routing Protocols
4.3.4.4 IPv6 Routing Protocols

## Slide 54: Протоколи маршрутизації IPv6
Notes: 4.3 Router Operation
4.3.4 Dynamic Routing Protocols
4.3.4.5 IPv6 Routing Protocols Example

## Slide 55: Підсумки
Всі маршрутизатори приймають рішення про маршрутизацію на основі інформації, що зберігається в таблицях маршрутизації
Маршрути можуть бути статично прописані адміністратором або динамічно отримані маршрутизатором через протокол маршрутизації
Протоколи маршрутизації використовують алгоритми “вектор відстані” або “стан каналу” для розрахунку оптимальних маршрутів для кожного призначення
Такі критерії, як зручність управління, простота налаштування та ефективність необхідно враховувати при виборі протоколу маршрутизації для використання в рамках організації
Організації називають також автономної системи
Протоколи зовнішньої маршрутизації управляють потоками трафіку між автономними системами
Провайдери обробляють інтернет-трафік за допомогою політик маршрутизації