## Slide 1: Функції і протоколи транспортного рівня
Роль транспортного рівня в мережах передачі даних
Протоколи TCP та UDP
Порти та їх використання
Встановлення TCP сесії
Негарантована доставка по протоколу UDP
Аналіз застосування та використання механізмів забезпечення надійності
Аналіз застосування та використання механізмів реасемблювання та повторної передачі
Порівняння клієнтів і серверів та їх взаємодія в мережі
Peer-to-Peer взаємодія

## Slide 2: Роль транспортного рівня
Notes: Chapter 7
7.1.1

## Slide 3: Роль транспортного рівня
Призначення транспортного рівня

## Slide 4: Роль транспортного рівня
Встановлює тимчасовий сеансу зв'язку між двома додатками і доставляє дані між ними
TCP/IP використовує для цього:
- протокол TCP (Transmission Control Protocol)
- протокол UDP (User Datagram Protocol)
Основні функції протоколів транспортного рівня:
- відстеження окремих сеансів між програмами;
сегментування даних та керування цими сегментами, а також їх повторна компоновки в потоки прикладних даних на вузлі-адресаті;
ідентифікація різних додатків для кожного потоку обміну даними.
Notes: 7.1.1.1 and 7.1.1.2 Role of the Transport Layer

## Slide 5: Відстеження окремих сеансів
Notes: 7.1.1.1 and 7.1.1.2 Role of the Transport Layer

## Slide 6: Сегментування даних
Notes: 7.1.1.1 and 7.1.1.2 Role of the Transport Layer

## Slide 7: Ідентифікація різних додатків
Notes: 7.1.1.1 and 7.1.1.2 Role of the Transport Layer

## Slide 8: Сегментування та мультиплексування даних
Сегментація даних дозволяє:
здійснювати чергування (мультиплексування) великої кількості різних процесів передачі даних між багатьма користувачами в одній і тій же мережі.
забезпечити можливості як для відправки, так і для отримання даних, коли на одному комп'ютері запущені кілька додатків.
визначити кожен сегмент даних шляхом додавання до нього заголовку
Notes: 7.1.1.3 Conversation Multiplexing

## Slide 9: Мультиплексування
Notes: 7.1.1.3 Conversation Multiplexing

## Slide 10: Надійність транспортного рівня
Програми мають різні вимоги щодо надійності передачі
TCP/IP визначає два протоколи транспортного рівня:
Transmission Control Protocol (TCP)
Забезпечує надійну доставку гарантуючи, що всі дані надходять до місця призначення.
Використовує підтвердження доставку та інші процеси, щоб гарантувати доставку
Створює більше накладних витрат (overhead)
User Datagram Protocol (UDP)
Забезпечує тільки основні функції для доставки без гарантування надійності
менше накладних витрат
Notes: 7.1.1.4 Transport Layer Reliability
7.1.1.5 TCP
7.1.1.6 UDP
7.1.1.7 The Right Transport Layer Protocol for the Right Application

## Slide 11: Протоколи транспортного рівня
Відмінності між протоколами з підтвердженням та без підтвердження

## Slide 12: Протоколи транспортного рівня
Основні характеристики протоколів UDP та TCP

## Slide 13: Introducing TCP and UDP Introducing TCP
Transmission Control Protocol (TCP)
RFC 793
Connection-oriented – creating a session between source and destination
Reliable delivery – retransmitting lost or corrupt data
Ordered data reconstruction – numbering and sequencing of segments
Flow control - regulating the amount of data transmitted
Stateful protocol – keeping track of the session
Notes: 7.1.2 Introducing TCP and UDP
7.1.2.1 Introducing TCP
7.1.2.2 Role of TCP

## Slide 14: Introducing TCP and UDP Introducing UDP
User Datagram Protocol (UDP)
RFC 768
Connectionless
Unreliable delivery
No ordered data reconstruction
No flow control
Stateless protocol
Applications that use UDP:
Domain Name System (DNS)
Video Streaming
Voice over IP (VoIP)
Notes: 7.1.2.3 Introducing UDP
7.1.2.4 Role of UDP

## Slide 15: Протоколи транспортного рівня
Номери портів в протоколах TCP та UDP

## Slide 16: Номери портів
Функції портів

## Slide 17: Номери портів
“Добре відомі” порти
Зареєстровані порти
Приватні порти

## Slide 18: Номери портів
Notes: 7.1.2.8 TCP and UDP Port Addressing (cont)

## Slide 19: Introducing TCP and UDP TCP and UDP Port Addressing
Netstat
Used to examine TCP connections that are open and running on a networked host
Notes: 7.1.2.9 TCP and UDP Port Addressing (cont)

## Slide 20: TCP Communication TCP Server Processes
Notes: 7.2.1 TCP Communication
7.2.1.2 TCP Server Processes

## Slide 21: TCP Communication TCP Connection, Establishment and Termination
Three-Way Handshake
Establishes that the destination device is present on the network.
Verifies that the destination device has an active service and is accepting requests on the destination port number that the initiating client intends to use for the session.
Informs the destination device that the source client intends to establish a communication session on that port number.
Notes: 7.2.1.3 TCP Connection, Establishment and Termination

## Slide 22: TCP Communication NEED New Graphic for this and next two slides TCP Three-Way Handshake – Step 1
Step 1: The initiating client requests a client-to-server communication session with the server.
Notes: 7.2.1.4 TCP Three Way Handshake – Step 1

## Slide 23: TCP Communication TCP Three-Way Handshake – Step 2
Step 2: The server acknowledges the client-to-server communication session and requests a server-to-client communication session.
Notes: 7.2.1.5 TCP Three Way Handshake – Step 2

## Slide 24: TCP Communication TCP Three-Way Handshake – Step 3
Step 3: The initiating client acknowledges the server-to-client communication session.
Notes: 7.2.1.6 TCP Three Way Handshake – Step 3

## Slide 25: TCP Communication TCP Session Termination
Notes: 7.2.1.7 TCP Session Termination

## Slide 26: Reliability and Flow Control TCP Reliability – Ordered Delivery
Sequence numbers used to reassemble segments into original order
Notes: 7.2.2.1 TCP Reliability – Ordered Delivery

## Slide 27: TCP Reliability – Acknowledgement and Window Size
The sequence number and acknowledgement number are used together to confirm receipt.
Window Size - The amount of data that a source can transmit before an acknowledgement must be received.
Notes: 7.2.2.2 TCP Reliability –Acknowledgement and Window size

## Slide 28: TCP Reliability and Flow Control Window Size and Acknowledgements
Notes: 7.2.2.4 TCP Flow Control- Window Size and Acknowledgements

## Slide 29: Reliability and Flow Control TCP Flow Control – Congestion Avoidance
Notes: 7.2.2.5 TCP Flow Control –Congestion Avoidance

## Slide 30: Reliability and Flow Control TCP Reliability - Acknowledgements
Notes: 7.2.2.6 TCP Reliability - Acknowledgements

## Slide 31: UDP Communication UDP Low Overhead vs. Reliability
UDP
Simple protocol that provides the basic transport layer functions
Used by applications that can tolerate small loss of data
Used by applications that cannot tolerate delay
Used by
Domain Name System (DNS)
Simple Network Management Protocol (SNMP)
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
IP telephony or Voice over IP (VoIP)
Online games
Notes: 7.2.3 UDP Communication
7.2.3.1 UDP Low Overhead vs. Reliability

## Slide 32: UDP Communication Datagram Reassembly
Notes: 7.2.3.2 Datagram Reassembly

## Slide 33: UDP Communication UDP Server and Client Processes
UDP-based server applications are assigned well-known or registered port numbers.
UDP client process randomly selects port number from range of dynamic port numbers as the source port.
Notes: 7.2.3.3 UDP Server Processes and Requests
7.2.3.4 UDP Client Processes

## Slide 34: TCP or UDP Applications that use TCP
Notes: 7.2.4 TCP or UDP, that is the Question
7.2.4.1 Applications that use TCP

## Slide 35: TCP or UDP Applications that use UDP
Notes: 7.2.4 TCP or UDP, that is the Question
7.2.4.2 Applications that use UDP

## Slide 36: Підсумки
Основні протоколи траспортного рівня TCP та UDP
Клієнти і сервери використовують протоколи і стандарти для обміну інформацією
Клієнт-серверні послуги ідентифікуються на основі номерів портів.
Стек протоколів організовує протоколів по рівнях, причому кожен рівень надає та отримує послуги від нижчого та вищого рівнів